## Slide 1
ThermalSight v1.8.0
Alur Kerja Pengolahan & Analisis Foto Panas (Termal) Telapak Kaki
Panduan Sederhana & Lengkap: Dari Foto Kamera FLIR hingga Menjadi Hasil Analisis Siap Pakai
Disusun secara ringkas, jelas, dan mudah dipahami untuk pembaca umum maupun klinisi.

## Slide 2
LANGKAH 1 Data Masukan (Input Gambar)
Jenis foto yang dimasukkan ke dalam aplikasi ThermalSight
1. Foto Kamera Panas (FLIR)
• Menggunakan foto asli dari kamera termal FLIR (format .jpg, .png, atau .tiff). • Bukan sekadar foto warna biasa, melainkan foto khusus yang menyimpan data derajat panas (termal).
2. Bebas Pilih Mode Masukan
• Bisa memasukkan 1 foto tunggal untuk diperiksa cepat. • Atau memasukkan 1 folder berisi puluhan foto urutan pasien (mode sekuens). • Bisa juga langsung geser dan lepas (drag & drop) foto ke layar.
3. Saringan Otomatis Pintar
• Jika memilih folder yang di dalamnya ada subfolder hasil sebelumnya (_Result atau _analysis), aplikasi otomatis mengabaikannya. • Hanya foto utama di folder terluar yang dimuat, sehingga tidak akan tercampur aduk.

## Slide 3
LANGKAH 2 Pembersihan Gambar (Proses FLIR Sensor Asli)
Cara aplikasi membersihkan gambar agar foto kaki menjadi bersih alami
Tantangan Foto Bawaan Kamera FLIR:
Kamera FLIR biasanya menaruh banyak aksesoris yang menutupi gambar: • Tulisan suhu di pojok (contoh: teks '35.0 °C') • Logo tulisan merek 'FLIR' di pojok bawah • Mistar skala warna (colorbar) di tepi kanan • Tanda silang (titik fokus) di tengah gambar Jika dihapus dengan cara menambal biasa (blur/inpaint), gambar telapak kaki akan menjadi buram dan tidak akurat.
Solusi v1.8.0: Mode Mula-mula (Sensor Murni)
Aplikasi membaca angka suhu mentah langsung dari dalam file (menggunakan pustaka 'flyr' dan rumus fisika Planck): ✓ Tidak ada tambalan blur atau coretan buatan sama sekali. ✓ Logo, tulisan '35°C', dan mistar warna hilang secara alami. ✓ Nilai suhu setiap titik dipertahankan 100% akurat sesuai pembacaan sensor kamera. Hasil: Anda memperoleh gambar telapak kaki yang bersih total, bening, dan siap dianalisis.

## Slide 4
LANGKAH 3 Alur Kerja Pemakaian Aplikasi (4 Tahap Praktis)
Langkah demi langkah yang dilakukan pengguna dari awal sampai selesai
TAHAP 1 Unggah Foto
Pilih 1 foto tunggal atau 1 folder sekuens pasien. Layar akan menampilkan proses pembacaan file dengan aman.
TAHAP 2 Kalibrasi Ukuran
Tarik kotak di atas kartu (misal kartu 10×10 cm) atau tarik garis penggaris. Tujuannya: Agar ukuran di layar sama persis dengan ukuran kaki nyata (px ke cm).
TAHAP 3 Tandai Titik Kaki
Cukup klik 1 kali pada ibu jari atau telapak kaki. Lingkaran otomatis terbentuk dan arah rambat panas langsung dihitung.
TAHAP 4 Simpan & Ekspor
Klik tombol 'Save & Export'. Aplikasi langsung membuatkan gambar hitam-putih, tabel angka excel, dan file arsip lengkap.

## Slide 5
LANGKAH 4 Standarisasi Lingkaran Grid 9×9
Bagaimana lingkaran pengamatan dibuat dan mengapa harus 9×9 sel kotak
1. Ukuran Pas 9×9 Kotak
• Di dalam analisis ilmiah, telapak kaki dibagi menjadi kotak-kotak kecil teratur. • Lingkaran penanda titik kaki distandarkan berdiameter tepat 9 kotak (radius 4.5 kotak). • Tujuannya: Agar perhitungan suhu rata-rata di area tersebut selalu konsisten dan adil di semua pasien.
2. Menyesuaikan Jarak Kamera
• Saat memotret, jarak kamera ke kaki bisa berbeda-beda (ada yang agak dekat, ada yang agak jauh). • Berkat kalibrasi ukuran di awal, aplikasi otomatis mengatur besarnya lingkaran di layar. • Ukuran aslinya di kulit pasien tetap sama persis: 1.2 sentimeter.
3. Otomatis Naik Kelas
• Jika Anda membuka file catatan dari aplikasi versi lama (v1.6 / v1.7) yang lingkarannya masih kecil (6×6): ✓ Aplikasi otomatis memperbesar lingkaran ke standar baru 9×9. ✓ Posisi titik tengah kaki tidak akan bergeser sedikit pun. ✓ Tidak perlu repot menandai ulang dari awal!

## Slide 6
LANGKAH 5 Hasil Akhir yang Didapatkan (Output Analisis)
Dokumen dan gambar lengkap yang langsung siap digunakan untuk laporan
1. Gambar Telapak Kaki Jurnal (Fig. 1)
• Latar belakang putih-hitam kontras tinggi. • Lingkaran warna suhu tajam di area yang diperiksa. • Pilihan garis halus standar jurnal internasional.
2. Peta Arah Rambat Panas (Kompas)
• Mengukur penyebaran panas ke 8 arah (Utara, Timur, Selatan, Barat, dll). • Panah menunjukkan arah aliran panas utama pada telapak kaki.
3. Tabel Angka Lengkap (File CSV / Excel)
• Mencatat suhu tertinggi, terendah, dan rata-rata tiap titik kaki. • Skala ukuran fisik (px/cm) tercatat rapi untuk rekam medis.
4. Paket Arsip 1-Klik (File ZIP & JSON)
• Semua gambar, grafik, dan tabel dibungkus dalam 1 file ZIP. • File catatan (.json) bisa dibuka kembali kapan saja tanpa kehilangan data.